## Slide 1: Сетевые утилиты
Лабораторная работа
Цель: изучить сетевое программное обеспечение

## Slide 2: Сетевые утилиты
ipconfig – выводит информацию о конфигурации сети TCP/IP
C:\>ipconfig
Результат:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.11.70
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.10.1

## Slide 3: Сетевые утилиты
ping – проверяет соединения с удален-ным компьютером или компьютерами
C:\>ping 10.10.10.1
Результат:
Обмен пакетами с 10.10.10.1 по 32 байт:
Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 10.10.10.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 10.10.10.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0 мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

## Slide 4: Сетевые утилиты
tracert – определяет маршрут до точки назначения
C:\>tracert 10.10.10.1
Результат:
Трассировка маршрута к 10.10.10.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.10.1
Трассировка завершена

## Slide 5: Домашнее задание
С помощью сетевых утилит в командной строке определить:
сетевой адрес своего компьютера, маску подсети, сетевой шлюз
проверить соединение с компьютером любого сервера (mail.ru, yandex.ru и т.п.)
определить маршрут пакета до компьютера любого сервера (mail.ru, yandex.ru и т.п.).
Результаты записать в тетрадь.
Прислать до 22.04.2020 любым удобным способом (почта, дневник.ру, вотсап)